## Slide 1: Projektowanie technologii z wykorzystaniem systemów CAM
dr inż. Andrzej Gessner
andrzej.gessner@put.poznan.pl
www.zmt.mt.put.poznan.pl
Konsultacje: środa 11:45-13:15, p.632

## Slide 2: Wprowadzenie
Moduł obróbki systemu PTC Creo

## Slide 3: 4 podstawowe kroki
1. Tworzenie modelu dla obróbki
2. Definiowanie otoczenia obróbki
3. Tworzenie sekwencji obróbkowych
i CL Data
4. Postprocesor i program obróbkowy
Wprowadzenie

## Slide 4: 1. Tworzenie modelu dla obróbki
Model dla obróbki można utworzyć:
  na bazie dostępnego szablonu (zawiera on domyślne płaszczyzny bazowe oraz układ współrzędnych, można własnoręcznie skonfigurować i zapisać w szablonie dodatkowe opcje , np. mocowanie i obrabiarkę)
  poprzez wybór „pustego” modelu (niezalecane)
Wprowadzenie

## Slide 5: 2. Definiowanie otoczenia obróbki
Operacje maszynowe (zbiór sekwencji NC wykonywanych przez określoną obrabiarkę w określonym układzie współrzędnych) definiowane są przez:
  obrabiarka (np. frezarka 3-osiowa, posuwy, prędkość obrotowa, przejazdy w osiach)
  maszynowy układ współrzędnych, punkt zerowy
  płaszczyzna retrakowa
  mocowanie przedmiotu obrabianego
Wprowadzenie

## Slide 6: 2. Definiowanie otoczenia obróbki
Model referencyjny (obrobiony przedmiot)
Półfabrykat (element opcjonalny, umożliwia wykonanie symulacji obróbki)
Wprowadzenie

## Slide 7: 3. Tworzenie sekwencji obróbkowych i CL Data
Definicja narzędzia
Wybór lub utworzenie obrabianej geometrii (np. powierzchnia, otwory)
Określenie parametrów obróbki (np. posuwy, prędkość obrotowa)
Plik CL Data (Cutter Location) – opis ścieżki przemieszczania narzędzia
Wprowadzenie

## Slide 8: 4. Postprocesor i obróbka
Dane CL przetwarzane są do pliku MCD (Machine Control Data) za pomocą post procesora. Pliki MCD wykorzystuje się do programowania obróbki na obrabiarce.
Wprowadzenie

## Slide 9: Przykład obróbki
Określić katalog roboczy:
File > Manage Session > Select Working Directory
Utworzyć plik obróbki:
New > Manufacturing/NC Assembly
Wprowadzenie

## Slide 10: Widok utworzonego modelu
Wprowadzenie

## Slide 11: Tworzenie operacji definicja obrabiarki, mocowania
1
2
3
4
5
orientacja z wykorzystaniem układu współrzędnych obróbki i mocowania
Wprowadzenie

## Slide 12: Tworzenie operacji Układ współrzędnych, płaszczyzna retrakowa
1
2
3
4
5
6
Wprowadzenie

## Slide 13: Tworzenie operacji Model referencyjny
1
2
3
4
Wprowadzenie

## Slide 14: Tworzenie operacji Sekwencja obróbkowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Wprowadzenie

## Slide 15: Tworzenie operacji Sekwencja obróbkowa
1
2
3
4
Wprowadzenie

## Slide 16: Tworzenie operacji Modyfikacja ścieżki narzędzia
2
3
4
Najpierw zaznaczyć Pocket milling w drzewku modelu
Wprowadzenie
1

## Slide 17: Tworzenie plików obróbki
Plik obróbki zawiera wszystkie informacje dot. wytwarzania:
  operacje,
  obrabiarki,
  sekwencje obróbkowe,
  modele referencyjne,
  półfabrykaty.
2

## Slide 18: Tworzenie plików obróbki
2
Plik obróbki „nazwa_pliku.asm”
Opcje wyboru szablonu obróbki

## Slide 19: Tworzenie plików obróbki
Szablon obróbki może być wybrany podczas tworzenia pliku obróbki, jeśli nie został wybrany, to model obróbki będzie pusty
Domyślnie szablon zawiera płaszczyzny bazowe i domyślny układ współrzędnych
Szablon konfiguruje model w układzie metrycznym lub calowym
Wykorzystując pliki szablonów obróbki standaryzuje się konfigurację początkową
2

## Slide 20: Model obróbki
2
Konfiguracja obrabiarki
Złożenie mocowania
Układ współrzędnych i płaszczyzna retrakowa

## Slide 21: Konfiguracja obrabiarki
Elementy obligatoryjne:
  nazwa obrabiarki (DMG, Fanuc, Jafo)
  typ obrabiarki (frezarka, tokarka, frezarko-tokarka)
  liczba osi sterowanych
    może być: 2, 3, 4 lub 5
    zależy od typu maszyny
2

## Slide 22: Mocowanie przedmiotu
Element opcjonalny, nie jest wymagany, żeby zdefiniować sekwencję obróbkową
Modele lub złożenia dokładane do modelu obróbki. Mogą być aktywne lub nieaktywne w zależności od potrzeb.
2

## Slide 23: Mocowanie przedmiotu
Mocowanie może być używane jako referencja
  do wskazania położenia zera układu maszynowego
  do umiejscowienia obróbkowych modeli referencyjnych
  do umiejscowienia modeli półfabrykatów
2

## Slide 24: Układ współrzędnych i płaszczyzna retrakowa
Maszynowy układ współrzędnych wskazuje „zero” maszyny i jest pozycją początkową dla generowanego programu obróbkowego
Wskazuje kierunki osi X, Y i Z obrabiarki
Układ współrzędny można skonfigurować poprzez wybranie lub utworzenie układu współrzędnych w modelu obróbki
Tworząc układ współrzędnych można bazować na istniejących danych, mocowaniu, modelu mocowania, referencyjnym lub półfabrykatu
2

## Slide 25: Układ współrzędnych i płaszczyzna retrakowa
Płaszczyzna retrakowa określa poziom (wysokość w osi Z), do którego narzędzie wyjeżdża pomiędzy przejściami skrawającymi
  Położenie płaszczyzny retrakowej można modyfikować dla poszczególnych cykli obróbkowych
  W zależności od wymagań pozycja retrakowa może być opisana za pomocą płaszczyzny, walca, kuli lub dowolnej powierzchni
  Domyślnie płaszczyzna retrakowa definiowana jest prostopadle do osi Z maszynowego układu współrzędnych
2

## Slide 26: Wskazówka
Zalecane jest dodawanie modeli mocowania przed definiowaniem maszynowego układu współrzędnych lub dodawanie modeli: referencyjnego oraz półfabrykatu, co pozwoli na bazowanie na nich dowolnego mocowania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2

## Slide 27: Przykład konfigurowania operacji
2

## Slide 28: Przykład konfigurowania operacji
2

## Slide 29: Przykład konfigurowania operacji
2

## Slide 30: Modele referencyjne
Reprezentują obrobione na gotowo części.
Ich geometria (np. powierzchnie, krawędzie) może być wykorzystana jako referencje podczas tworzenia cykli obróbkowych -zmiany w modelu referencyjnym wywołają zmiany w skojarzonych cyklach obróbkowych.

## Slide 31: Modele referencyjne
Część obrobiona z pełnego materiału
Obrobiona forma wtryskowa
Obrobiony odlew
Sposoby tworzenia
  ten sam model
  nowy model ze skopiowanymi cechami modelu źródłowego (inherit)
  nowy model z cechą kopii (merge)
  złożenie może być tylko 1. przypadkiem

## Slide 32: Przykład

## Slide 33: Półfabrykat
Reprezentuje nieobrobiony materiał.
Definiowanie jest opcjonalne.
Umożliwia symulację obróbki.
Może być standardowy (walec, sześcian) lub zamodelowany przez użytkownika (np. kształt odlewu).

## Slide 34: Półfabrykat
umożliwia symulację obróbki
wgląd w „obrobiony” półfabrykat po każdym zabiegu obróbkowym
brak obróbki poza granicami półfabrykatu

## Slide 35: Półfabrykat
Opcje:
półfabrykat automatyczny
złożenie z tego samego modelu
złożenie z kopią cech (inherit – brak powiązania)
złożenie z cechą kopii (merge – powiązanie)
ręczny półfabrykat

## Slide 36: Półfabrykat automatyczny
kształt sześcienny lub walcowy
kontrola rozmiaru oraz położenia półfabrykatu względem modelu referencyjnego

## Slide 37: Półfabrykat w złożeniu
dodawany jako istniejący model do złożenia

## Slide 38: Półfabrykat z cechami dziedziczonymi
tworzy półfabrykat z cechami dziedziczonymi z wybranej części (inherit)
umożliwia zmianę dowolnej cechy, bez zmiany części źródłowej

## Slide 39: Półfabrykat z cechą kopii części
tworzy półfabrykat zawierający pojedynczą cechę kopiującą geometrię z wybranego modelu
zmiana wybranego modelu pociąga za sobą zmianę półfabrykatu

## Slide 40: Półfabrykat tworzony ręcznie
tworzy nowy półfabrykat, kształt modelowany ręcznie przez użytkownika

## Slide 41: Tworzenie złożeń NC
Utworzone złożenia NC (składające się z modelu referencyjnego oraz półfabrykatu) można wstawiać bezpośrednio do modelu obróbki
Nie ma potrzeby lokalizowania tych modeli w obszarze modelu obróbki

## Slide 42: Tworzenie złożeń NC
model referencyjny ustawiany automatycznie na pozycji
półfabrykat definiowany

## Slide 43: Używanie złożeń NC

## Slide 44: Używanie złożeń NC

## Slide 45: Konfigurowanie obrabiarki
Typ maszyny (frezarka, tokarka, frezarko-tokarka)
Liczba osi
Przejazdy poszczególnych osi
Parametry obróbki
Opcje post-procesora

## Slide 46: Konfigurowanie obrabiarki

## Slide 47: Konfigurowanie obrabiarki
Liczba osi sterowanych:
  frezarka: 3, 4, 5 osi (domyślnie 3)
  tokarka: 1, 2 głowice (domyślnie 1)
  frezarko-tokarka: 2, 3, 4, 5 osi (domyślnie 5)
Dla tokarki orientacja pozioma lub pionowa
Post-Processor
  nazwa domyślnego postprocesora i jego ID
  opcje generowania poleceń CL

## Slide 48: Konfigurowanie obrabiarki
Multiple Axis Output Options (dostępne dla frezarki 4-osiowej)
  Use Rotate Output – generuje polecenia przesunięcia i obrotu układu współrzędnych, jeśli nieaktywne to dane CL są transformowane do układu współrzędnych maszyny
  Rotation Output Mode – przyrostowo (domyślnie) lub absolutnie
  Rotation Direction – określa kierunek obrotu i oś, wokół której generowany jest obrót (A lub B)

## Slide 49: Konfigurowanie obrabiarki
Milling Capability – określa możliwość frezowania na 1 lub 2 głowicy frezarko-tokarki
Defaults Button – kojarzy plik z parametrami ze wskazaną obrabiarką (domyślne parametry obróbkowe)
PPRINT Button – dostęp do menu i tablic PPRINT (udostępnia informacje typu „nazwa operacji” w pliku CL data)

## Slide 50: Konfigurowanie obrabiarki
Cutter Compensation
  Tool Center – położenie narzędzia jest generowane w odniesieniu do środka
  Tool Edge – położenie narzędzia jest generowane w odniesieniu do krawędzi
Parameters – określa maksymalne obroty i moc wrzeciona oraz przesuw szybki

## Slide 51: Konfigurowanie obrabiarki
Travel – określa dostępne przesuwy osi

## Slide 52: Konfigurowanie obrabiarki
Cycles – umożliwia zdefiniowanie własnych cyklów wiertarskich