## Slide 1: Projektowanie technologii z wykorzystaniem systemów CAM
dr inż. Andrzej Gessner
andrzej.gessner@put.poznan.pl
www.zmt.mt.put.poznan.pl
Konsultacje: wtorek 11:45-13:15, p.632

## Slide 2: Tworzenie i konfigurowanie narzędzi
Każdy zabieg obróbkowy wymaga definicji narzędzia
Narzędzia można tworzyć w momencie definiowania obrabiarki lub przy definiowaniu zabiegu
Utworzone i skonfigurowane narzędzie jest zapisywane i może być wykorzystywane wielokrotnie

## Slide 3: Tworzenie i konfigurowanie narzędzi
Występują 3 typy narzędzi:
  standardowe – konfigurowane z poziomu okna Tool Setup, używane gdy nie ma potrzeby definiowania specjalnego narzędzia
  bryłowe – stosowane w celu poprawy jakości przedstawiania narzędzia oraz weryfikacji kolizji narzędzia z przedmiotem obrabianym
  szkicowane – stosowane dla narzędzi o zarysie specjalnym lub gdy konieczne jest zdefiniowanie położenia punktu charakterystycznego narzędzia

## Slide 4: Tworzenie i konfigurowanie narzędzi Punkt charakterystyczny narzędzia

## Slide 5: Tworzenie i konfigurowanie narzędzi Punkt charakterystyczny narzędzia
Położenie punktu charakterystycznego narzędzia podczas obróbki niepłaskiej powierzchni

## Slide 6: Narzędzia standardowe
Ikona definiowania narzędzi będzie aktywna dopiero po zdefiniowaniu obrabiarki
Typ narzędzia (milling, drilling) definiuje jego zarys oraz możliwe do zdefiniowania parametry
Kształt narzędzia definiują parametry: Length, Cutter_diam

## Slide 7: Narzędzia standardowe

## Slide 8: Narzędzia standardowe

## Slide 9: Narzędzia standardowe

## Slide 10: Zapisywanie narzędzi
Narzędzia są zapisywane w pliku z rozszerzeniem xml
Nazwa pliku odpowiada nazwie narzędzia
Możliwe jest zdefiniowanie własnej biblioteki narzędzi

## Slide 11: Definiowanie narzędzi standardowych
1
2. Wypełnij podane parametry
3
Materiał oraz liczba ostrzy w połączeniu z bazą danych obróbkowych może być wykorzystana do określania prędkości obrotowych i posuwów

## Slide 12: Definiowanie narzędzi standardowych
1. Numer narzędzia nadany jest automatycznie
3
2. Offset Number wpisać ręcznie

## Slide 13: Definiowanie narzędzi standardowych
1
2. Wypełnić parametry narzędzia
3. Tool Number 3 Offset Number 3
4

## Slide 14: Definiowanie narzędzi standardowych
1
2
3

## Slide 15: Definiowanie narzędzi bryłowych
Mogą być definiowane jako części lub złożenia
Informacje z pliku modelu narzędzia do parametrów narzędzia przekazywane za pomocą parametrów
Podczas symulacji możliwe jest wyświetlanie bryły narzędzia lub zdefiniowanego przekroju

## Slide 16: Tworzenie narzędzia bryłowego
Utworzenie pliku lub złożenia z nazwą narzędzia
Zamodelowanie geometrii narzędzia
Utworzenie układu współrzędnych o nazwie TIP w modelu
Powiązanie wymiarów modelu z parametrami narzędzia (zmienić symbole wymiarów na odpowiednie nazwy, np.: length, cutter_diam, corner_radius)
Powiązanie parametrów modelu z parametrami narzędzia (tool_material, num_of_teeth)

## Slide 17: Wykorzystywanie narzędzia bryłowego
Opcje wczytywania narzędzia bryłowego:
  By Reference – model bryłowy skojarzony jest z opcjami narzędzia, nie można bezpośrednio modyfikować parametrów narzędzia, jedynie z poziomu modelu
  By Copy – parametry narzędzia mogą być modyfikowane z poziomu oka Tool Setup. Zmiany modelu narzędzia nie wpływają na plik obróbki

## Slide 18: Definiowanie narzędzia bryłowego

## Slide 19: Definiowanie narzędzia bryłowego

## Slide 20: Definiowanie narzędzia bryłowego
1
2

## Slide 21: Definiowanie narzędzia bryłowego
Tool Number 1
Offset Number 1

## Slide 22: Definiowanie parametrów obróbkowych
Parametry obróbkowe mogą bazować na:
  materiale obrabianym (lista materiałów)
  narzędziu (plik definiujący narzędzia)
  charakterze obróbki (zgrubna, kształtująca)
mfg_wp_material_list.xml
tool_name.xml

## Slide 23: Przekazywanie parametrów obróbkowych
Ręcznie za pomocą opcji Copy from Tool
Automatycznie poprzez relacje, np.:
  STEP_DEPTH = TOOL_ROUGH_AXIAL_DEPTH
Używając parametru:
  mfg_param_auto_copy_from_tool

## Slide 24: Przykład stosowania parametrów obróbkowych
1
2
3

## Slide 25: Przykład stosowania parametrów obróbkowych
1
Stock Material: aluminium
Speed: 500
Feed: 120
Zapisane narzędzie można wykorzystywać w innych operacjach. Parametry obróbkowe będą wstawiane automatycznie, jeśli obrabiany materiał to aluminium.

## Slide 26: Biblioteka narzędzi
Przechowuje pliki z parametrami narzędzi
Podkatalogi do podziału narzędzi wg typów
Opcja pro_mf_tprm_dir wskazuje na główny katalog z narzędziami
Narzędzia wczytane do modelu obróbki są w nim zapisywane

## Slide 27: Szablony plików obróbki
Szablony mogą zawierać pre-konfigurowane cechy obróbkowe – przyspiesza pracę i narzuca określone standardy pracy
Opcja mfg_start_model_dir wskazuje na katalog zawierający wykorzystywane szablony
Opcja template_mfgnc wskazuje na domyślny szablon obróbkowy

## Slide 28: Szablony plików obróbki
Szablon może zawierać m.in.:
operacje,
układy współrzędnych,
pozycje retrakowe,
mocowanie,
parametry obróbkowe,
obrabiarki,
narzędzia,
sekwencje obróbkowe.

## Slide 29: Przykład szablonu obróbkowego

## Slide 30: Parametry obróbkowe
Parametry obróbkowe sterują zabiegami obróbkowymi
Typy parametrów (6 grup)
  Feeds and speeds
  głębokość skrawania i naddatki
  ruchy skrawające
  ruchy dojścia/odejścia
  ustawienia obrabiarki
  ogólne

## Slide 31: Parametry obróbkowe
Parametry wymagane (oznaczone żółtym wypełnieniem) – bez ich zdefiniowania nie można zakończyć sekwencji
Parametry opcjonalne

## Slide 32: Definiowanie parametrów
Site parameter files – ustawia domyślne parametry dla wszystkich sekwencji NC
Systemowe wartości domyślne
Wczytanie parametrów z pliku albo skopiowanie z poprzedniej sekwencji
Edycja parametrów w oknie dialogowym

## Slide 33: Opcje okna edycji parametrów
Kategorie
Parametry podstawowe / wszystkie
Kopiowanie parametrów z narzędzia
Wyświetlanie detali (ilustracji graficznych)
Parametry można skonfigurować, żeby były wyświetlane w drzewku modelu i z tego poziomu zmieniane

## Slide 34: Opcje parametrów
Parametr opcjonalny ma domyślną wartość –
Część parametrów ma przyporządkowaną domyślną wartość numeryczną (cut_angle=0)
Część parametrów ma przyporządkowaną domyślną wartość nienumeryczną (coolant_option=off)

## Slide 35: Planowanie płaszczyzn
Przykład planowania płaszczyzny

## Slide 36: Cechy planowania płaszczyzn
Wszystkie ruchy obróbkowe są równoległe do płaszczyzny retrakowej
Wszystkie wewnętrzne kontury (otwory, rowki) są automatycznie wyłączane z obróbki
Jeśli jest zdefiniowany półfabrykat, to można utworzyć cechę usuwania materiału z półfabrykatu w celu wizualizacji

## Slide 37: Planowanie płaszczyzn
Do planowania konieczne jest wskazanie końcowej głębokości oraz powierzchni poprzez wybranie lub utworzenie płaszczyzny równoległej do retrakowej
Można również zdefiniować powierzchnie frezowane lub okno frezowania jeśli powierzchnie w modelu są niewystarczające

## Slide 38: Powierzchnie frezowane
Wykorzystuje się je jako geometrię obrabianą
Domyślnie ścieżka narzędzia obrabia całą powierzchnie frezowaną
Najczęściej stosowane powierzchnie frezowane to:
  Fill (wypełnienie szkicowanego zarysu)
  Extrude (wyciągnięcie powierzchni z zarysu)
  Copy (kopia istniejących powierzchni modelu)

## Slide 39: Okna frezowane
Składają się z zamkniętego zarysu definiującego obszar obrabiany
Głębokość obrabianego okna definiowana jest następująco:
  jeśli najwyższy punkt w osi Z modelu referencyjnego jest niżej niż okno frezowane, to głębokość wynika z położenia okna
  jeśli najwyższy punkt w osi Z modelu referencyjnego jest wyżej niż okno frezowane, to głębokość wynika z modelu referencyjnego

## Slide 40: Przykład planowania powierzchni
1
2
3
4
5
6

## Slide 41: Przykład planowania powierzchni
5

## Slide 42: Płaszczyzna frezowana
1
2
3
4

## Slide 43: Płaszczyzna frezowana

## Slide 44: Parametry sterujące
cut_angle
step_over
number_of_passes – jeśli równe 1, to przejście środkiem powierzchni

## Slide 45: Parametry sterujące
Dopasowuje obróbkę do półfabrykatu albo do obrabianej powierzchni

## Slide 46: Parametry sterujące

## Slide 47: Parametry sterujące
approach_distance i start_overtravel
end_overtravel
start_overtravel
exit_distance i end_overtravel